## Slide 1: Počítačové siete
Bc. Rudolf Brečka

## Slide 2: Obsah
Počítačová sieť
Výhody počítačových sietí
Architektúra počítačových sietí
Rozdelenie počítačových sietí podľa topológie
  Zbernicová topológia (bus)
  Hviezdicová topológia (star)
  Prstencová topológia (ring)
  Stromová topológia (tree)
  Neobmedzená topológia (mesh)
Rozdelenie počítačových sietí podľa rozľahlosti
  Personal area network (PAN)
  Local area network (LAN)
  Metropolitan area network (MAN)
    Distributed Quene Dual Bus (DQDB)
  Wide area network (WAN)
Prístupové metódy
Komunikačný protokol
Použité zdroje

## Slide 3: Počítačová sieť
Počítačová sieť je vzájomné prepojenie počítačov za účelom ich komunikácie a zdieľania sieťových prostriedkov;
Počítače sa prepájajú sieťovým médiom (napr. koaxiálny kábel, tienená alebo netienená dvojlinka, dočasný alebo pevný spoj cez verejnú telefónnu sieť alebo bezdrôtový spoj);

## Slide 4: Výhody počítačových sietí
Zdieľanie údajov - dátové súbory sú uložené na serveroch siete a tak pripojení používatelia majú k nim prístup a môžu ich spracovávať.
Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. (napr. zdieľanie diskov, tlačiarní)

## Slide 5
Zvýšenie spoľahlivosti systému - v prípade poruchy zdieľaného prostriedku je možné nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a systém môže pracovať ďalej.
Komunikácia - e-mail, IP telefón, chat, IM, videokonferencie
Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

## Slide 6: Architektúra počítačových sietí
Sieťovú architektúru tvorí:
Topológia siete je fyzické usporiadanie prepojení medzi uzlami siete. Charakterizuje spôsob, akým sú medzi sebou prepojené jednotlivé stanice. Je to vlastne mapa siete.
Prístupová metóda definuje kto a kedy môže použiť prepojovacie káble v sieti.
Komunikačný protokol je súbor pravidiel pre dorozumievanie staníc.

## Slide 7: Rozdelenie počítačových sietí podľa topológie
Zbernica (bus)
Hviezdicová (star)
Prstencová (ring)
Stromová (tree)
Neobmedzená (mesh)

## Slide 8: Zbernicová topológia (bus)
Na spoločný kábel - zbernicu sú pripojené všetky uzly siete.
Signál vysielaný jednou stanicou sa šíri ku všetkým ostatným staniciam. Každá z nich musí preto v prichádzajúcich správach testovať pole s cieľovou adresou, aby mohla spracovať jej prislúchajúcu informáciu.
Odpojenie alebo prípadná
porucha jednej stanice
neovplyvní prevádzku
ostatných.

## Slide 9: Hviezdicová topológia (star)
Všetky stanice sú spojené priamo s centrálnym uzlom. Centrálnym uzlom je hlavný počítač, komunikácia prebieha pre každý terminál po zvláštnom vedení a jej riadenie je záležitosťou centrálneho uzla.
Pri poruche centrálneho počítača
spadne celá sieť. Výhodou tejto
topológie je odolnosť siete proti
chybám na kábli. Pri jeho preru-
šení je odpojená len jedna stanica.

## Slide 10: Prstencová topológia (ring)
Počítače sú prepojené do kruhu. Správa od vysielajúcej stanice prechádza k najbližšiemu susedovi v kruhu tak dlho, dokiaľ nedorazí k adresovanej stanici. Každá pripojená stanica preto musí dekódovať cieľovú adresu, ktorá je súčasťou správy.
Výhodou je možnosť realizovať prístupové metódy so zaručenou dobou odozvy a automatická regenerácia vysielaného signálu v každej pripojenej stanici.
Nevýhodou základného usporia-
dania je spadnutie siete pri preru-
šení kábla alebo odpojení jednej
stanice.

## Slide 11: Stromová topológia (tree)
Nazýva sa aj hierarchická.
Ak je jednému uzlu priradená
riadiaca funkcia hovoríme
o koreňovom strome. V ňom
sa signál vysielaný jednotlivými
stanicami šíri smerom k východiskovému uzlu, ktorý ho potom spätne vysiela ku všetkým uzlom siete.

## Slide 12: Neobmedzená topológia (mesh)
Používa sa pre rozsiahle siete. Jednotlivé uzly musia byť schopné realizovať algoritmy riešiace výber vhodnej cesty.
Spravidla bývajú v uzloch siete
špeciálne počítače, ktoré sa za-
oberajú výhradne smerovaním
– smerovače routre, ktoré sú
schopné vyberať pre prichá-
dzajúce správy najvhodnejšiu cestu. K nim sú pripojené koncové užívateľské počítače. Na pripo-jenie lokálnej siete na verejnú dátovú sieť sa používa brána gateway .

## Slide 13: Rozdelenie počítačových sietí podľa rozľahlosti
Personal area network (PAN) - malá osobná počítačová sieť.
Local area network (LAN) – lokálna počítačová sieť.
Metropolitan area network (MAN) – metropolitná / mestská počítačová sieť.
Wide area network (WAN) – rozsiahla počítačová sieť.
Obr.

## Slide 14: PAN - Personal area network
Spolupracujúce zariadenia
obvykle slúžia len jednej
osobe (typicky prepojenie
mobilu a počítača, PDA,
notebooku ...). Spája zaria-
denia rádovo v metroch.
Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).

## Slide 15: LAN - Local area network
Uzly (počítače) sa spájajú
v rámci malého územia,
resp. v rámci jednej budo-
vy rádovo do vzdialenosti
sto metrov. Slúžia hlavne
pre zdieľanie dát a zdrojov
(zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ...
LAN sú obvykle v súkromnej správe a prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s.

## Slide 16: MAN - Metropolitan area network
Prepája lokálne siete v mestskej zástavbe - obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky km.
Umožňuje rozšírenie pôsobnosti LAN ich predĺžením, zvýšením počtu uzlov, zvýšením prenosovej rýchlosti.
Rýchlosť v MAN býva vysoká, ale charakterom sa radí k sieťam LAN. Siete môžu byť súkromné, ale i verejné a prenajímané.

## Slide 17: Distributed Queue Dual Bus (DQDB)
Normalizovaná metropolitná sieť existuje jedna: Distributed Queue Dual Bus (DQDB).
DQDB je založený na koncepcii ATM - medzi komunikujúcimi stranami musí byť vytvorené virtuálne spojenie. DQDB používa zbernicovú topológiu: dve protismerné nezávislo pracujúce zbernice, každá podporuje prenos v jednom smere. Prerušenie média môže byť izolované bez prerušenia siete.

## Slide 18: WAN - Wide area network
Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta.
Obvykle bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete. Prenosové rýchlosti začínajú na desiatkach kbit, ale dosahujú aj rádovo Gbit/s. Klasickým príkladom takejto siete je internet.

## Slide 19: Prístupové metódy
CSMA/CD - Metóda založená na "odpočúvaní" siete (iba v sieťach Ethernet). Sieťová karta načúva - zisťuje prítomnosť signálu v kábli. Ak je cesta voľná, dá pokyn na vysielanie údajov. Ak tak spravia naraz dve karty, dochádza ku kolízii a vysielanie sa preruší. Po určitom časovom intervale sa opäť pokúsia o prístup na kanál. Keď sa do siete snaží dostať viacero ľudí naraz, počet kolízií , chýb a následných opakovaných prenosov rýchlo narastá (vzniká efekt "snehovej gule"). Kolízie sú síce bežným javom, ale priveľa kolízií môže sieť spomaliť - kolízie zahlcujú sieť (tlač súborov či otváranie aplikácií trvá dlhšie), či dokonca zastaviť. Dôležitým parametrom je šírka pásma, čiže prenosová rýchlosť - Ethernet: 10 Mbps, fast Ethernet: 100 Mbps.

## Slide 20
CSMA/CA - je to modifikovaná (zmenená) predchádzajúca metóda, kde karty odhadujú stav kolízie a pokúšajú sa vysielať v určitých časových intervaloch.
TOKEN PASSING - odovzdávanie známky s informáciou voľno/obsadené - sieťové karty neustále sledujú stav známky a v prípade, že dostanú známku s hodnotou "voľno", majú prístup do siete.
DEMAND PRIORITY - ak chce stanica vysielať, pošle požiadavku koncentrátoru. Ak je sieť voľná, koncentrátor vysielanie potvrdí. Pri viacerých požiadavkách povolí prístup na základe priority.

## Slide 21: Komunikačný protokol
Protokol je "predpis", ktorý počítač používa pre sieťovú komunikáciu. Všetky počítače v sieti musia používať rovnaký protokol, aby mohli komunikovať. Určuje štruktúru prenášaných údajov (paketov), určuje metódu prístupu na sieť a určuje tiež čo, kam a kedy prenášať.
Paket - je pomenovanie pre údaje prenášané po sieti. Údaje, ktoré chceme prenášať musíme najskôr upraviť - vytvoriť PAKET a až potom ich pošleme. Pakety cestujú na sebe nezávisle a každý môže ísť inou cestou.
Príklady používaných protokolov:
  IPX/SPX, ktorý používajú servery NetWare, servery systému Windows NT, počítače systému Windows 95
  Protokol TCP/IP sa používa na pripojenie do Internetu a rozsiahlych sietí

## Slide 22: Použité zdroje:
VOLNER, R.: Počítačové siete. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 202 s. - ISBN 978-80-8084-633-6.
http://www.bajan.sk/
http://www.mopos.sk/products/com/data/remote/index.html
http://www.spsknm.sk/stranka/nasimi-ocami
http://www.spsepn.edu.sk/bc/index.php?stranka=uctexty&kap=siete&kat=arch
http://www.gymparnr.edu.sk/obsah/predmety/subory/informatika/siete.pdf
http://www.doit.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=18
http://forum.zive.sk/viewtopic.php?f=924&t=1115374
http://www.pocitacovesiete.yw.sk/teoria.html

## Slide 23: Ďakujem za pozonosť!